Секция перфорированная 2-х местная

В сборе:

Габаритный размер-  930*550*840

Вес: 14 кг

Кол-во штук в стопке: 2

Габаритный размер упаковки в

сборе:  930*600*1310/1730/2150

Вес стопки: 42/56/60 кг

В разборе:

Кол-во штук в стопке: 3/4/5

Габаритный  размер  стопки:

920*600*1310/1730/2150

Описание: Основание секции выполнено из профильной трубы 60*40*2 мм, посадочные места цельногнутые изготовлены из трубы d25*1,5 мм. Посадочные места S- образной формы приварены на единый каркас. Сидение и спинка находятся под наклоном. Под каждым сидением 4 ребра жесткости из круглой трубы диаметром 12 мм и прутка 6 мм. Между посадочными местами приварены вертикальные Т- образные опоры-жесткости из круглой трубы d16*1,2 мм. Нижние плоскости опор оборудованы пластиковыми накладками- подпятниками, которые предохраняют от царапин пол.

Перфорированный лист, толщиной 1 мм, изготовлен из холоднокатанного стального листа. Тип перфорации RV5 (в шахматном порядке). Количество отверстий не мене 1000 шт. на каждое посадочное место, по бокам расположена «слепая зона»  Размер перфорированного листа на спинке- 150*400 мм, на сидении- 370*400 мм.

Максимально допустимая нагрузка: 140  кг/ посадочное место

габаритные размеры посадочного места 400*370,спинка 400*150,Высота спинки: 420 мм. До сидения: 430 мм .Длина секции 445мм, между секциями 42мм.

Секция перфорированная 3-х местная

В сборе:

Габаритный размер-

1480*550*840

Вес: 19,5 кг

Кол-во штук в стопке: 3/4/5

Габаритный размер упаковки в

сборе:  1480*600*1310/1730/2150

Вес стопки: 58,5/78/97,5 кг

В разборе:

Кол-во штук в стопке: 3/4/5

Габаритный  размер  стопки:

1470*600*1310/1730/2150

Описание: Основание секции выполнено из профильной трубы 60*40*2 мм, посадочные места цельногнутые изготовлены из трубы d25*1,5 мм. Посадочные места S- образной формы приварены на единый каркас. Сидение и спинка находятся под наклоном. Под каждым сидением 4 ребра жесткости из круглой трубы диаметром 12 мм и прутка 6 мм. Между посадочными местами приварены вертикальные Т- образные опоры-жесткости из круглой трубы d16*1,2 мм. Нижние плоскости опор оборудованы пластиковыми накладками- подпятниками, которые предохраняют от царапин пол.

Перфорированный лист, толщиной 1 мм, изготовлен из холоднокатанного стального листа. Тип перфорации RV5 (в шахматном порядке). Количество отверстий не мене 1000 шт. на каждое посадочное место, по бокам расположена «слепая зона»  Размер перфорированного листа на спинке- 150*400 мм, на сидении- 370*400 мм.

Максимально допустимая нагрузка: 140  кг/ посадочное место

габаритные размеры посадочного места 400*370,спинка 400*150, Высота спинки: 420 мм. До сидения: 430 мм. Длина секции 445мм, между секциями 42мм

Секция перфорированная 4-х местная

В сборе:

Габаритный размер-

1940*550*840

Вес: 26 кг

Кол-во штук в стопке: 3/4/5

Габаритный размер упаковки

в сборе: 1940*600*1310/1730/2150

Вес стопки: 52/78/104 кг

В разборе:

Кол-во штук в стопке:

Габаритный  размер  стопки:

1930*600*1310/1730/2150

Описание: Основание секции выполнено из профильной трубы 60*40*2 мм, посадочные места цельногнутые изготовлены из трубы d25*1,5 мм. Посадочные места S- образной формы приварены на единый каркас. Сидение и спинка находятся под наклоном. Под каждым сидением 4 ребра жесткости из круглой трубы диаметром 12 мм и прутка 6 мм. Между посадочными местами приварены вертикальные Т- образные опоры-жесткости из круглой трубы d16*1,2 мм. Нижние плоскости опор оборудованы пластиковыми накладками- подпятниками, которые предохраняют от царапин пол.

Перфорированный лист, толщиной 1 мм, изготовлен из холоднокатанного стального листа. Тип перфорации RV5 (в шахматном порядке). Количество отверстий не мене 1000 шт. на каждое посадочное место, по бокам расположена «слепая зона»  Размер перфорированного листа на спинке- 150*400 мм, на сидении- 370*400 мм.

Максимально допустимая нагрузка: 140  кг/ посадочное место

габаритные размеры посадочного места 400*370,спинка 400*150,Высота спинки: 420 мм

До сидения: 430 мм. Длина секции 445мм, между секциями 42мм.